## Slide 1: People Counting
Autores:
Jean
Suellen Silva de Almeida
Victor Hugo Cunha de Melo

## Slide 2: Introdução
Nosso projeto consiste em implementar um sistema automático para contagem de pessoas, de modo que possamos identificar a quantidade de passageiros que entrou em um ônibus.

## Slide 3: Motivações
Por que contar pessoas?
  Otimização: alocar um número apropriado de ônibus
    Redução de custos
  Fiscalizar o trocador
  Segurança: a mudança extrema da quantidade de pessoas em uma linha de ônibus pode ser a causa ou o efeito de algum evento perigoso

## Slide 4: Problemas
Posicionamento da Câmera
O que detectar nas pessoas
Qual método utilizar

## Slide 5: Posicionamento da Câmera
Oblíquo
  Vantagens:
    Detecta mais características
  Desvantagens:
    Oclusões
    Falta de privacidade

## Slide 6: Posicionamento da Câmera
Zenital (por cima)
  Vantagens:
    Minimiza a oclusão
    Objetos aparecem em tamanhos relativamente constantes
    Proporciona a melhor visão de pessoas no cenário
    Privacidade (não reconhece o rosto da pessoa)
  Desvantagens:
    Não resolve o problema de segmentação causado por pessoas que se tocam

## Slide 7: O que detectar
Corpo inteiro
  Apresenta mais características para detecção e por isso pode ser mais lento
Cabeça (visão zenital)
  Somente a cabeça (sem os ombros) pode ser confundida com outro objeto
Cabeça e ombros
  Não é necessário detectar todo o corpo para saber se é uma pessoa

## Slide 8: Qual método utilizar?
Melhores artigos:

## Slide 9: A Statistical Method for People Counting in Crowded Environments (2007)
Estimar o número de pessoas que passam por um portão
Câmera de baixo-custo, zenital
Motion detection baseado em running average-like background
Precisão máxima: 98.88% e 93.05%

## Slide 10: A Vision-Based Method to Estimate Passenger Flow in Bus (2007)
Estimar, em tempo-real, o fluxo de passageiros em um ônibus
Identificam cada passageiro pelo contorno da cabeça
Obtido por uma modificação da Transformada de Hough
Obtém precisão de até 93.6%

## Slide 11: People-Tracking-by-Detection and People-Detection-by-Tracking (2008)
Detecção e rastreamento em um único sistema
A articulação aproximada de cada pessoa é detectada em cada frame
People-tracklets: trajetória dos indivíduos
Extrai a posição, escala e articulação dos membros
hierarchical Gaussian process latent variable model (hGPLVM)
  melhor que frames isolados para identificar os membros
Os resultados mostram que o sistema consegue identificar vários casos de indivíduos parcialmente ocultos que não são localizáveis por um frame isolado
Identifica corretamente os membros de um indivíduo

## Slide 12: People Counting System for Getting In/Out of a Bus Based on Video Processing (2008)
Cada quadro do vídeo é dividido em vários blocos
Cada bloco é classificado de acordo com seu vetor de movimento
Se a quantidade de vetores de movimento similares for maior que um limite, esses blocos são considerados como parte do mesmo objeto em movimento
O número de objetos em movimento é o número de passageiros
Utiliza câmera zenital e apresentou precisão de 92%

## Slide 13: K-Means based Segmentation for Real-time Zenithal People Counting (2009)
Subtrai o fundo
Clusteriza através do k-means
O número de pessoas na cena é estimado como o número máximo de clusters com uma aceitável separação entre os clusters
É possível melhorar a performance do algoritmo usando um método de clusterização multidimensional e dinâmico

## Slide 14: Robust Head-shoulder Detection by PCA-Based Multilevel HOG-LBP Detector for People Counting (2010)
Utiliza o recurso HOG-LBP para detectar cabeça e ombros das pessoas
HOG: histogramas de gradientes orientados
LBP: padrão local binário
Para melhorar a detecção, utiliza PCA (Análise da Componente Principal), reduzindo a dimensão do conjunto HOG-LBP
Realiza o treinamento e a classificação através do SVM
Para aplicação em tempo real, o detector foi incorporado no “particle filter tracking”

## Slide 15: Conclusões
Câmera zenital é melhor para o nosso projeto
Com esse tipo de câmera, a detecção das pessoas é feita através da cabeça
Método que vamos utilizar: ????

## Slide 16: Sugestões/Dúvidas